## Slide 2
Устройство автоматического ввода резерва NZ7
NB1

## Slide 3
NZ7
Обзор распределительного оборудования
Обзор продукции
NA1
NM8
NM8S
NM1

## Slide 4
Существующие решения на рынке
Устройство автоматического ввода резерва NZ7
Сборка щитов АВР

## Slide 5
Аналогичная продукция на рынке
Устройство автоматического ввода резерва NZ7

## Slide 6
Устройство автоматического ввода резерва NZ7

## Slide 7
Типоразмеры и их токи
Типоразмеры
10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
180
200
225
250
315
350
400
500
630
NZ7-63
NZ7-125
NZ7-250
NZ7-400
NZ7-630
Устройство автоматического ввода резерва NZ7

## Slide 8
Основные показатели
Модель | NZ7-63 |  |  | NZ7-125 |  |  |  | NZ7-250 |  |  |  | NZ7-400 |  |  | NZ7-630 |  | 
Стандарт | IEC 60947-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Типоразмеры | NM1-63 |  |  | NM1-125 |  |  |  | NM1-250 |  |  |  | NM1-400 |  |  | NM1-630 |  | 
Ue | 400V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Количество полюсов | 3P |  | 4P | 3P/4P |  |  |  | 3P/4P |  |  |  | 3P/4P |  |  | 3P/4P |  | 
Класификация | S | H | H | S |  | H | R | S |  | H | R | S | H | R | S | H | R
Icm （kA) | 31.5 | 73.5 | 73.5 | 52.5 |  | 105 | 143 | 52.5 |  | 105 | 143 | 73.5 | 110 | 154 | 73.5 | 110 | 154
Icn （kA) | 15 | 35 | 35 | 25 |  | 50 | 65 | 25 |  | 50 | 65 | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70
Us | 230V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Недостаточное напряжение | По молчанию 187V（160V~200V，можно настройть） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Время преобразования действия | ≤3.2s |  |  |  | ≤3.5s |  |  |  | ≤3.6s |  |  | ≤4s |  |  | ≤5s |  | 
Энергопотребление контроллера | ≤10W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Устройство автоматического ввода резерва NZ7

## Slide 9
Электромеханические передачи
1.Надежные электромеханические передачи.
2.Меньше габариты обрудования
2. Меньше габариты шкафа
OFF
ON
OFF
Устройство автоматического ввода резерва NZ7
Автоматические выключатели
Серия NM1
Один моторный привод

## Slide 10
Защита моторного привод
Устройство автоматического ввода резерва NZ7
Предхранители для защиты моторного привод
Для каждого петания имеется запасной предхранитель

## Slide 11
Многофункциональный интегрированный и интеллектуальный контроль
3 режима передачи
Устройство автоматического ввода резерва NZ7

## Slide 12
3 режима передачи
Устройство автоматического ввода резерва NZ7
Главная сеть N
Запасна сеть R
Главная сеть N
Запасная сеть R
Главная сеть N
Генератор
Переключение и без
самостаятельного
возврата
Переключение и с
самостаятельным
возвратом
Переключение и без
самостаятельного
возврата

## Slide 13
Настройка
a.Настройка на 3 режима передачи
b.Настройка времени задержки срабатывания
c. Настройка значения неисправности перехода напряжения
Устройство автоматического ввода резерва NZ7

## Slide 14
Настройка
Устройство автоматического ввода резерва NZ7

## Slide 15
Установка
Устройство автоматического ввода резерва NZ7
a. Установка внутри шкафа
b. Вынос контроллера на панель шкафа

## Slide 16
Подсоединение вводов
Устройство автоматического ввода резерва NZ7
При установке между контактом и крепежным
элементом устанавливается медная шина

## Slide 17
Примечание
1.Автоматическая установка
2.Ручная установка
1.При установке трёхфазных автоматов
ставятся нейтралы (полюс N) при вводной
Стороне
2. При установке четырёхфазных автоматов
не ставятся нейтралы (полюс N) при
Вводной стороне
Устройство автоматического ввода резерва NZ7

## Slide 18
Спасибо за внимание